## Slide 1: Competition robot
Flyton

## Slide 2: PLAN
Mise en place des capteurs
Libraries
Fonctions de utils.c
Fonctions de chassis.c
Fonctions de capteurInfrarouge.c
Fonctions de capteurLuxSol.c
Fonctions de capteurLuxAir.c
main.c
Outils de travail

## Slide 3: Mise en place des capteurs
Capteurs lumiosité (verts)
  2 roues au sol P1.1 (gauche), P1.2(droite)
    Entrée ana
  2 en air P1.4 (gauche), P1.7 (droite)
    Entrée ana
Capteurs infrarouge (orange)
  1 devant P1.5
    Entrée ana
Capteurs opto-coupleur
  Roue A P2.0 et Roue B P2.3
  Front montant
  Pour calculer la distance parcourue ?
  Pour la fin? PID? Orientation du robot?
Combien de entrées
  8 entrées analogiques possibles, peut être un timer ?
  Entrée possibles : P1.1 P1.2 P1.4 P1.5 P1.7
  Tous P1.1-P1.5 P1.3 bouton de P1.0 et P1.6 non plus

## Slide 4: libraires
GPIO?
  Entrée sortie
Chassis
  chassis.c
  PID.c
capteurs
  capteurInfrarouge.c
  capteurLigne.c
  capteurLuxAir.c
main.c

## Slide 5: Fonctions de utils.c
initEntree(int port, int bit)
initSortie(int port, int bit)

## Slide 6: Fonctions de chassis.c
initChassis()
  Initialiser les moteurs les capteurs odomètres
  P2.2 moteur A gauche P2.4 moteur B droite
  P2.1 sens du moteur A P2.5 sens du moteur B
avancerVitesse(int vitesse)
  Change le rapport cyclique
  Interruption si obstacle() retourne 1
  PID
avancer(int vitesse, int distance)
  Mettre les moteurs en routes
  Initialise les compteurs au début
  PID
  Change le rapport cyclique par rapport à vitesse
  (Interruption dans le main)
arreter()
tourner( signed int correction)
  Tourne vers gauche si correction est négative
  Tourne vers droite si correction est positive
  Avancer une roue plus vite que l’autre (PID)
Tourner angle (signed int angle)
  127 correspond sur tourner sur place vers droite
Variable globale :
  distanceResteAParcourue
    Pour savoir si on est arrivée à la fin
  Cmpt_a
  Cmpt_b

## Slide 7: Fonctions de capteurInfrarouge.c
initInfrarouge()
obstacle() :
  Return 1 obstacle, distance inférieure à 15 cm?
  Return 0 rien

## Slide 8: Fonctions de capteurLigne.c
initCaptLigne()
zoneBlancheGauche()
  Return 1 si le capteur gauche (la roue gauche) est dans le zone blanche de la fin
zoneBlancheDroite()
  Return 1 si le capteur droite (la roue droite) est dans le zone blanche de la fin

## Slide 9: Fonctions de capteurLuxAir.c
initLuxAir()
railGauche()
  Return la valeur de capteur
railDroite()
  Return la valeur de capteur
Attention:
  Bande lumineuse largeur : 1cm, hauteur : 10cm
  À l’hauteur de la table environ 2,3 kΩ
  Proche de néon 500Ω

## Slide 10: main.c
Détecter l’obstacle
  si capteurInfrarouge::obstacle() retourne 1(pour dire qu’il y a un cube ), on stop le robot
Corriger trajectoire
  Lecture de valeurs de capteurLuxAir::railGauche() et capteurLuxAir::railDroite()
  Corriger en continue avec chassis::tourner()
  Si ne détecte plus la ligne, s’arrête et tourne en rond
Point d’arrivée
  Si distance parcourue est suffisante avec variable de chassis::distanceResteAParcourue
  Lecture de capteurLuxSol:: zoneBlancheGauche() et capteurLuxSol ::zoneBlancheDroite() pour tourner avec chassis:: tourner(signed int correction )

## Slide 11: Outils de travail
Git Hub
  Lien du projet
    https://github.com/djeck/Flyton.git
  New to Git Hub?
    https://guides.github.com/activities/hello-world/
Planner
  Accepter l’invitation dans mail groupe-esig
  Accèss à Planner
    Office 365-> se logger avec le compte esigelec -> planner